## Slide 1
BOLIVIA ESTUDIO DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO SISTEMAS AISLADOS: SITUACION ACTUAL Y PROYECTADA EN BOLIVIA PERIODO 2019 – 2025
Expositor : Eduardo Paz Castro
Fecha : 05 de marzo de 2020
La Paz, Bolivia
Marzo de 2020
Logotipo empresa
Notes: Solo se modifica el texto y no las imágenes

## Slide 2: Objetivo y Alcance
Características de un Sistema Aislado (SA)
  Clasificación por potencia instalada (> o < a 15 MW)
  Clasificación por combustible fósil utilizado (Diesel; Gas
  Clasificación por Tecnología de generación (Motores Reciprocantes y Fotovoltaicos)
Principales Variables
  Cantidad de Clientes/Usuarios
  Consumo anual/mensual por cliente/usuario
  Demanda máxima (MW o kW)
Comparación entre SA

## Slide 3: Definiciones y Unidades
Unidad | Definición
Potencia efectiva de una unidad generadora | Es el límite máximo de potencia activa que una unidad generadora o conjunto de unidades generadoras pueden entregar, en régimen continuo, teniendo en cuenta todas las limitaciones existentes (Temperatura y altura sobre el nivel del mar) en todo el período no siendo consideradas las limitaciones por causas externas a la unidad generadora. (MW o kW)
Potencia instalada | Es el valor de la potencia de placa de un equipo. (MW o kW)
Sistema de Distribución | Es el sistema del cual forman parte las líneas de distribución, los equipos de subestaciones, transformadores, los equipos de compensación reactiva, y además todos aquellos definidos como sistema de distribución.
Demanda Máxima | Es la demanda máxima solicitada por el conjunto de los consumidores en un determinado instante del año, registrada por el sistema de medición comercial. Medida en unidades de potencia (MW o kW)
Generación Bruta | Es toda la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas, sin descontar el consumo propio ni las perdidas, medida en MWh o kWh
Energía Vendida | Es la energía consumida por los clientes/usuarios y que fue medida por el sistema de medición comercial, en MWh o kWh
Consumo Especifico | Indica la eficiencia que tiene un motor para transformar carburante en energía mecánica, y se expresa como la cantidad de carburante que hay que consumir (pc o litros) para obtener una determinada potencia en kilovatios (kW), durante una hora (pc/kWh o litros/kWh) .
Factor de Planta | Factor de planta (también llamado factor de capacidad) de una central eléctrica es el cociente entre la energía real generada durante un período (generalmente un año) y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante ese mismo período, considerando la Potencia Efectiva.
MVA | Abreviatura de megavoltiamperio, una unidad de potencia aparente utilizada con frecuencia en generación de energía eléctrica (Voltaje x Amperaje = Voltiamperio)
BTU | British Thermal Unit, Cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 libra de agua en condiciones atmosféricas normales a 1 grado Fahrenheit. (Medida de calor o energía)
BTU/pc - BTU/litro | Es el valor o poder calorífico, es la cantidad de calor por unidad de masa, que una fuente material, es capaz de producir al combustionarse. (Usamos Poder Calorífico Inferior - PCI)
gCO2/BTU | Factor de emisión de combustibles (gramos de dióxido de carbono por unidad de calor o energía

## Slide 4: Los Sistemas Aislados en Bolivia (Producen y venden electricidad a consumidores finales)
Bolivia cuenta con 26 SA:
Operados por ENDE y sus empresas filiales: 14
  Pando: 4
  Beni: 10
  Santa Cruz: 9
  Tarija: 3
Operados por Otras empresas: 12
  Setar Tarija: 2
  CRE (Santa Cruz): 8
  CER Riberalta (Beni) : 1
  Gas & Electricidad (Tarija): 1
Potencia instalada: 187.4 MW (161,36 MW Pot. Efectiva en Sitio)
Santa Cruz con 95.60 MW de los cuales solo 0.06 MW renovable (solar)
Tarija con 19.06 MW
Pando con 33,44 MW de los cuales 5.5 MW renovables (solar)
Beni con 39,28 MW

## Slide 5
SA Diesel
SA Gas Natural
SA Hibrido (Solar/Diesel)
SA Gas Natural
SA Diesel con Planta Solar
SA, que producen y venden electricidad a consumidores finales

## Slide 6: Autoproductores
Los autoproductores, son generalmente empresas que generan electricidad para su autoconsumo
Estas empresas pueden vender sus excedentes al SIN o a los SA

## Slide 7: Clasificación SA, por potencia
Cinco (5) SA, tienen instalados mas de 15 MW de potencia
Tres (3) SA, tienen instalados entre 10 y 15 MW
Dieciocho (18) SA, tienen instalados menos de 10 MW

## Slide 8: Clasificación SA, por demanda máxima
Tres (3) SA, tienen una demanda mayor a 10 MW
Seis (6) SA, tienen una demanda entre 5 y 10 MW
Diecisiete (17) SA, tienen una demanda menor a 5 MW

## Slide 9: Clasificación SA, por numero de consumidores
Cuatro (4) SA, tienen mas de 15.000 usuarios/consumidores
Cuatro (4) SA, tienen entre 10.000 y 15.000 usuarios/consumidores
Cinco (5) SA, tienen entre 1.000 y 10.0000 usuarios/consumidores
Trece (13) SA, tienen menos de 1.000 usuarios/consumidores

## Slide 10: Clasificación SA, por tipo de combustible
Trece (13) SA, utilizan diésel como combustible
Un (1) SA, utiliza diésel/gas como combustibles
Tres (3) SA, utilizan Diesel y tecnología solar
Nueve (9) SA, utilizan gas natural como combustible

## Slide 11: Análisis Histórico (2014-2018) por Sistema (Diesel – Solar)
Muestra eficiencia de la Planta
Muestra el crecimiento que posteriormente derivara en inversiones y mas combustible
Muestra las perdidas del Sistema (Energía generada y NO facturada)
Muestra que tan intensivo es el consumo eléctrico en el Sistema
Muestra el tiempo equivalente de uso de las instalaciones de generación (0,34 * 8760 = 2966 Horas/año)

## Slide 12: Análisis Proyectado (Diesel – Solar)
Datos Proyectados (2019-2025)
  (1) Generación Total (MWh) = Generación año-1 *(1+Tasa Crecimiento acumulativo anual)
  (2) Generación Energía Renovable (MWh)
    Podemos utilizar dos métodos:
      Método 1: Promedio 3 últimos años
      Método 2: Factor de Planta (Solar) * 8760
  (3) Generación Fósil (MWh) = Generación Total – Generación Energía Renovable
  (4) Combustible Fósil (Miles de Litros) = Generación Fósil (MWh) * Consumo Especifico (litros/kWh)
  (5) Energía Vendida (MWh) = Generación Total (MWh) * Factor (Ʃ Energía Vendida / Ʃ Generación Total - Bruta))
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

## Slide 13: Análisis Histórico (2014-2018) por Sistema (Gas/Diesel)
Muestra eficiencia de la Planta y se evidencia que ante la falta de gas, utilizan diésel (la forma mas rápida de abastecer electricidad)
Muestra el crecimiento que posteriormente derivara en inversiones y mas combustible
Muestra las perdidas del Sistema (Energía generada y NO facturada)
Muestra que tan intensivo es el consumo eléctrico en el Sistema
Muestra el tiempo equivalente de uso de las instalaciones de generación (0,34 * 8760 = 2966 Horas/año)

## Slide 14: Análisis Proyectado (Gas/Diesel)
Datos Proyectados (2019-2025)
  (1) Generación Total (MWh) = Generación año-1 *(1+Tasa Crecimiento acumulativo anual)
  (2) Generación Energía Renovable (MWh)
    Podemos utilizar dos métodos:
      Método 1: Promedio 3 últimos años
      Método 2: Factor de Planta (Solar) * 8760
  (3) Generación Fósil (MWh) = Generación Total – Generación Energía Renovable
  (4) Combustible Fósil (Miles de Litros) = Generación Fósil (MWh) * Consumo Especifico (litros/kWh)
  (5) Energía Vendida (MWh) = Generación Total (MWh) * Factor (Ʃ Energía Vendida / Ʃ Generación Total - Bruta))
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

## Slide 15: Análisis Histórico (2014-2018) por Sistema (Gas)
Muestra eficiencia de la Planta
Muestra el crecimiento que posteriormente derivara en inversiones y mas combustible, en muchos casos este puede ser cero(0) o mínimo, aquí se decide si utilizamos ese valor o el promedio de los SA u otro criterio técnico
Muestra las perdidas del Sistema (Energía generada y NO facturada)
Muestra que tan intensivo es el consumo eléctrico en el Sistema
Muestra el tiempo equivalente de uso de las instalaciones de generación (0,34 * 8760 = 2966 Horas/año)

## Slide 16: Análisis Proyectado (Gas)
Datos Proyectados (2019-2025)
  (1) Generación Total (MWh) = Generación año-1 *(1+Tasa Crecimiento acumulativo anual)
  (2) Generación Energía Renovable (MWh)
    Podemos utilizar dos métodos:
      Método 1: Promedio 3 últimos años
      Método 2: Factor de Planta (Solar) * 8760
  (3) Generación Fósil (MWh) = Generación Total – Generación Energía Renovable
  (4) Combustible Fósil (Miles de Litros) = Generación Fósil (MWh) * Consumo Especifico (litros/kWh)
  (5) Energía Vendida (MWh) = Generación Total (MWh) * Factor (Ʃ Energía Vendida / Ʃ Generación Total - Bruta))
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

## Slide 17: Análisis Histórico (2014-2018) por Sistema (Diesel)
Muestra eficiencia de la Planta
(En el informe esta calculado solo con el año 2018)
Lo hemos calculado con datos 2017 y 2018, por eso es mayor
Muestra el crecimiento que posteriormente derivara en inversiones y mas combustible, en muchos casos este puede ser cero(0) o mínimo, aquí se decide si utilizamos ese valor o el promedio de los SA u otro criterio técnico
Muestra las perdidas del Sistema (Energía generada y NO facturada)
Muestra que tan intensivo es el consumo eléctrico en el Sistema
Muestra el tiempo equivalente de uso de las instalaciones de generación (0,34 * 8760 = 2966 Horas/año)

## Slide 18: Análisis Proyectado (Diesel)
Datos Proyectados (2019-2025)
  (1) Generación Total (MWh) = Generación año-1 *(1+Tasa Crecimiento acumulativo anual)
  (2) Generación Energía Renovable (MWh)
    Podemos utilizar dos métodos:
      Método 1: Promedio 3 últimos años
      Método 2: Factor de Planta (Solar) * 8760
  (3) Generación Fósil (MWh) = Generación Total – Generación Energía Renovable
  (4) Combustible Fósil (Miles de Litros) = Generación Fósil (MWh) * Consumo Especifico (litros/kWh)
  (5) Energía Vendida (MWh) = Generación Total (MWh) * Factor (Ʃ Energía Vendida / Ʃ Generación Total - Bruta))
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

## Slide 19: Análisis Comparativo (Ficha Técnica)
Consumo especifico de Gas (Todos en el rango)
Consumo especifico de Diesel (Huacaraje es menos eficiente)
Solo Cobija tiene presencia de Energía Renovable relevante)
Cobija y Las Misiones con tasas de crecimiento en el promedio.
German Busch y Huacaraje muy por abajo
Las perdidas de energía (Energía vendida/Generación total), en Cobija y Las Misiones fuera del promedio
El consumo de Diesel en Sistemas que cuentan con gas debe ser evitado.

## Slide 20: Análisis Comparativo
Intensivo en consumo eléctrico
En los sistemas menores (pequeños el consumo es menor)
Factor de Planta bajo.
Por la baja demanda
Mientras mas pequeño el sistema aislado, el suministro eléctrico es mas costoso

## Slide 21: Análisis paso a paso
Paso 1: Cargamos Datos históricos conocidos
Generación Energía Renovable; Generación Fósil; Combustible Fósil; Energía Vendida; Cantidad de Usuarios; Demanda Máxima; Potencia Instalada; Potencia Efectiva a Temperatura Media
Paso 2: Calculo de Consumo Especifico
(Combustible Fósil) / (Generación Fósil)

## Slide 22: Análisis Paso a Paso
Paso 3: Calculamos la generación total del SA = Generación Fósil + Generación Renovable
Paso 4: Calculamos la tasa de crecimiento (i) del SA
DONDE: C = Año 0 = 39.754 (2014); F = Año 4 = 54.122 (2018); n = 4
Si el valor es inconsistente (muy alto o muy bajo), se utiliza la tasa de crecimiento promedio de los SA

## Slide 23: Análisis paso a paso
Paso 5: Calculamos el factor de perdidas del SA
Factor = Ʃ(Energía Vendida)/Ʃ(Generación Total - Bruta)
Paso 6: Calculamos consumo por usuario del SA
(***) ( ( Energía Vendida año i * 1000) / Cantidad Usuarios año i) /12

## Slide 24: Análisis paso a paso
Paso 7: Calculamos el Factor de Planta del SA
Paso 8: Calculamos la generación total proyectada del SA
Utilizamos la ecuación F = C + (1 + i)
C = valor del año anterior (para 2019, utilizamos 54.122 del año 2018) y así sucesivamente para 2020 el valor de 2019 i = % Crecimiento Acum. Anual = 8%

## Slide 25: Análisis paso a paso
Paso 9: SI hay generación renovable
Calculamos la generación renovable proyectada del SA
Alt. 1: Calculo con el Factor de Planta
Generación renovable = (Potencia a Temp. Media * 8760) / Factor de Planta
Ejemplo El Sena = ( 0,400 MW * 8760 horas/año) / 0,058 = 203 MWh/año
Alt. 2: Calculo con el Factor de Planta
Generación renovable = Promedio de la generación últimos tres años
(En este caso consideramos que se van a mantener las variables de generación y su probable estacionalidad por variables climáticas – sol; nubosidad, etc.)
Paso 10: Calculamos la generación fósil proyectada del SA
(Generación Total Proyectada – Generación Renovable Proyectada)

## Slide 26: Análisis paso a paso
Paso 11: Calculamos el consumo de combustible fósil proyectado del SA
(Combustible Fósil Proyectado = Generación Fósil Proyectada * Consumo especifico)
Para 2019
Comb. Fósil = 58.462 MWh * 0,29 litros/kWh = 16.963 Miles de litros
Paso 12: Calculamos la energía vendida proyectada del SA
(Energía Vendida Proyectada = Generación Total Proyectada * Factor (Energía Vendida / Generación Total)
Para 2019
Energía Vendida = 58.462 MWh * 88,3% = 51.651 MWh

## Slide 27: Trabajo en Clases por grupos
Prepare el análisis de los SA:
  San Ignacio de Velasco
  Compare los resultados con Cobija y Riberalta
Prepare el análisis de los SA:
  Valles
  Camiri
  Compare los resultados con Las Misiones
Prepare el análisis de los SA:
  Bermejo
  Chiquitos
  Compare los resultados con German Busch
Prepare el análisis de los SA:
  Bella Vista
  El Sena
  Compare los resultados con Huacaraje

## Slide 28: MUCHAS GRACIAS